## Slide 1: XNP-6320
映像 | 撮像素子 | 1/2.8“ 2.4M CMOS
 | 有効画素 | 1,944(H)×1,212(V)
 | 走査方式 | プログレッシブ
 | 最低照度 | カラー：0.05lux(F1.6,1/30sec) 白黒：0.005lux(F1.6,1/30sec)
 | 解像度 | 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x960 / 1280x720 / 1024x768 / 800x600 / 800x448 / 720x576 / 720x480/ 640x480 / 640x360 / 320x240
 | 最大フレームレート | H.265/H.264:全解像度で最大60fps MJPEG：全解像度で最大30fps
 | ビデオ圧縮フォーマット | H.265/H.264/MJPEG
 | スマートコーデック | WiseStreamⅡ
レンズ | 焦点距離 | 4.44~142.6mm(32倍)
 | 最大口径比 | F1.6(ワイド)～4.4(テレ)
 | 画角 | 水平：61.8°～2.19°/垂直：36.2°～1.24°
 | 最短被写体距離 | 1.5m(ワイド)、2ｍ(テレ)
 | アイリス | オートアイリス
オーディオ | 伝送仕様 | 双方向
 | 圧縮 | G.711 u-law / G.726 selectable G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC:16kHzで48Kbps
PTZ操作 | パン範囲 | 360° Endless
 | パン速度 | プリセット：700°/秒、マニュアル:0.024°～200°/秒
 | チルト範囲 | 210°(-15°～195° )
 | チルト速度 | プリセット：700°/秒、マニュアル:0.024°～200°/秒
 | シーケンス | プリセット(300)、スウィング(6)、グループ(6)、トレース(1)、ツアー(1)、オートラン、スケジュール
操作関連 | デジタルズーム | 32倍デジタルズーム
 | デイナイト | 自動/カラー/BW/外部/スケジュール
 | 逆光補正 | BLC/HLC/WDR(150dB)
 | ホワイトバランス | ATW/AWC/マニュアル/屋内/屋外
 | デジタルNR | SSNR5(2D+3Dノイズフィルタ)
 | ピクセルカウンター | サポート
 | Defog（霧除去） | オート/マニュアル
ネットワーク | インターフェース | RJ-45 Ethernet (10/100BASE-T)
 | IP | IPv4,IPv6をサポート
 | ネットワークプロトコル | TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTCP、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、 DHCP、PPPoE、FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、 DDNS、QoS、PIM-SM、UPnP、Bonjour
 | インターフェース プロトコル | ONVIF Profile S/G, SUNAPI 2.0(HTTP API)
 | ストリーミング | ユニキャスト/マルチキャスト
 | ユーザーアクセス | ユニキャストで最大20人
 | セキュリティ | HTTPS(SSL)ログイン認証/ダイジェストログイン認証/IPアドレスフィルタリング/ユーザーアクセスログ/802.1X認証方式
 | 言語 | 日本語対応可、その他16ヶ国語対応
 | OS | Windows 7/8.1/10, MAC OS X10.10/10.11/10.12
 | Webブラウザ | 対応OS : Windows 7 / 8.1 / 10, MAC OS X 10.10, 10.11, 10.12 プラグインフリーのWeb Viewer： Google Chrome 61, MS Edge 40, Mozilla Firefox 56(Window 64bit でのみサポート) , Apple Safari 10 (Mac OS Xでのみサポート) プラグインWeb Viewer: MS Explore 11, Apple Safari 10 (Mac OS Xでのみサポート)
 | 集中管理ソフトウェア | Smartviewer
インターフェイス | ビデオ出力 | CVBS:1.0Vp-p/75Ω 720×480 USB:MicroUSBタイプB 1280×720
 | オーディオ入力 | マイク入力/ライン入力 選択可能 供給電圧:2.5VDC(4mA)、入力インピーダンス:約2kΩ
 | オーディオ出力 | ライン出力(3.5mm mono jack)、最大出力:1Vrms
 | SDカードスロット | Micro SD/SDHC/SDXC 2スロット 最大512GB 1スロット最大256GB
 | アラーム | アラーム入力４、出力２
 | 電源 | 小型端子台 AC24V
環境関係 | 動作温度 | －１0℃～55℃
 | 動作湿度 | 90%以下
電気関係 | 電源 | AC24V/PoE+ (802.3at準拠、クラス４)
 | 消費電力 | 20W
メカニカル | 寸法 | Ø 152mm×H218mm
 | 重量 | 約1.70kg
区分 | 発行 | Ver.
IPCAM | 2020/6/08 | 1.3
Wisenet５チップセット使用
H.265に加え、H.264/MJPEGに対応
マルチストリーミング機能搭載
WDR(150dB)
独自のスマートコーデック WiseStreamⅡにより録画データ量の削減が可能
単位mm
NW 2M 光学32倍 PTZ カメラ
主な特徴
外観図
※ 本仕様は予告なく変更することがあります。
製品仕様
インターフェース図
寸法
設置ベース内部構造